## Slide 1
Видове магнитни материали

## Slide 2
1. Класификация на магнитните материали
Магнитни материали 2/12
Магнитномеки
Магнитнотвърди
Нискочестотни
Сплави
Високочестотни
Ферити
Ферити
Магнито-
диелектрици
Желязо (Fe)
Eлектротехническа
листова стомана
Алсифер
Пермалои
Пермендюр
Ални
Вакалой
Кунифе

## Slide 3
1. Класификация на магнитните материали
Магнитни материали 3/12
H
Hc
Bs
Br
B
Магнитномеки
Магнитнотвърди
Материали с правоъгълен хистерезисен цикъл

## Slide 4
2. Магнитни материали с правоъгълен хистерезисен цикъл
Магнитни материали 4/12
Bs
B
H
Hc
Br
- Br
Основни изисквания
еднакви и големи стойности на остатъчната Br и индукцията на насищане Bs т. е. Br ≈ Bs
Приложения
магнитни памети

## Slide 5
3. Нискочестотни магнитномеки материали
Магнитни материали 5/12
Магнитномеки
метали и сплави
малко специфично съпротивление ρ
Основни свойства
малък коерцитивен интензитет HC
голяма индукция на насищане BS
голяма магнитна проницаемост μr
големи загуби от вихрови токове
сърцевини за малогабаритни нискочестотни бобини

## Slide 6
3. Нискочестотни магнитномеки материали
Магнитни материали 6/12
Магнитномеки
метали и сплави
Алсифер
Пермалои
Пермендюр
Желязо (Fe)
Eлектротехническа листова стомана

## Slide 7
3.1. Eлектротехническа листова стомана
Магнитни материали 7/12
Стомана легирана с Si
За намаляване на загубите от вихрови токове повърхността на стоманата се лакира (за повишаване на ρ) и се намалява нейната дебелина
Приложения
магнитопроводи за мрежови трансформатори

## Slide 8
3.2. Пермалои
Магнитни материали 8/12
Приложения
Fe-Ni сплави
много голяма магнитна проницаемост μr (μr max = 117 000)
магнитопроводи на малогабаритни трансформатори и бобини

## Slide 9
Магнитни материали 9/12
голямо специфично съпротивление ρ
Основни свойства
малък коерцитивен интензитет HC
малки загуби от вихрови токове
малки загуби от хистерезис
4. Високочестотни магнитномеки материали
Магнито-
диелектрици
Ферити
голяма магнитна проницаемост μr

## Slide 10
4.1. Магнитномеки ферити
Магнитни материали 10/12
Приложения
високочестотни магнитопроводи
MO.Fe2O3
Mn, Ni, Cu, Mg, Zn, Li …
Използвайки различни оксиди в различно съотношение, се получават голямо разнообразие от ферити с най-различни свойства
Твърд разтвор на железен и метални оксиди
бобини
трансформатори

## Slide 11
4.2. Магнитодиелектрици
Магнитни материали 11/12
Приложения
високочестотни магнитопроводи на трансформатори и бобини
Магнитен
материал
голяма магнитна проницаемост μr
добри диелектрични свойства
Диелектричен
материал
метали и сплави
полистирол, стъкла

## Slide 12
5. Магнитнотвърди материали
Магнитни материали 12/12
Основни свойства
голяма енергия на размагнитване
хистерезисен цикъл с голяма площ
остава намагнитен за дълго време
Приложения
постоянни магнити
високоговорители
електронен компас
големи загуби от хистерезис