## Slide 1: ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ, ПРОТОКОЛИ И АДРЕСИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ

## Slide 2: Исторически данни
1962 г.- идеята за пакетно-комутируема мрежа, създадена ARPA (Advanced Research Projects Agency).
1968 г. ARPA създава пакетно-комутируема мрежа на база на мрежов протокол.
1969 г. ARPANET:
  Калифорнийския университет в Лос Анжелис;
  Станфордския научен институт;
  Калифорнийския университет в Санта Барбара;
  Университета в Юта.
1973 г. – започва създаване на пакета мрежови протоколи TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
1982 г. – интернет – свързано множество от мрежи;
1983 г. Интернет – свързани с TCP/IP интернет мрежи;
Появява се понятието интранет – бизнес мрежа, изградена с TCP/IP протокол, на принципа на работа на интернет.

## Slide 3: 1. Какво представлява мрежовия протокол?
Протоколите представляват алгоритъм за обмяна на данни между различни устройства, свързани в локална или глобална мрежа. Те изпълняват ролята на език за комуникация между устройствата от мрежата, така че те да се разбират помежду си.

## Slide 4
Мрежови протоколи
Протокол – набор от правила, определящи как устройствата (компютри и др.) обменят информация посредством мрежи;
Протоколът по същество описва структурата на съобщенията и начина, по който се обменят тези съобщения;
За различните функции, свързани с обмена на данни между устройства и приложения съществуват отделни протоколи, организирани в слоевете (layers) на мрежовите модели OSI и TCP.

## Slide 5
Някои от т.нар. модерни функции на мрежовите протоколи са:
- сигурно и надеждно осъществяване на връзка между комуникационните партньори;
- надеждно доставяне на пакетите на желаните получатели;
- повторно пращане на неполучени пакети;
- събирането на пaкeтите в правилната поредица за изграждането на цялостната информация (имайки в предвид споменатото по-горе, че не е задължително пакетите да са подредени);
- ползване на сумата за проверка на целостта на пакета;
- възпрепятстване на нежелан достъп и промяна на информацията (кодиране).
Функции на мрежовите протоколи
Notes: 5

## Slide 6: Пакетно комутируема мрежа

## Slide 7: 1.4. Видове мрежови протоколи
- немаршрутизируеми протоколи - маршрутизируеми протоколи
Локална мрежа
Локална мрежа
Локална мрежа
Notes: 7

## Slide 8: Термини, свързани с характеристиките на мрежовите протоколи
Брой на комуникационните партньори:
уникаст;
мултикаст;
anycast (TCP/IP v.6).
Посока на информацията:
симплекс;
пълен дуплекс;
полудуплекс (симплекс, но по различни носещи),
Роля на партньорите:
симетрична;
асиметрична.
Транспортни и логически протоколи.
Notes: 8

## Slide 9: Отворени мрежови системи и модели
Цел-осигуряване на свързаност на хетерогенни мрежови системи;
Моделите осигуряват декомпозиция на мрежовите функции и протоколи по нива и слоеве;
Постига се: разделяне на по-прости и лесно изпълними елементи, независимост от промените в останалите нива (всяко ниво има връзка само с едно ниво под и едно ниво над него);
На практика се преследва и постига отделяне и независимост на логическото (софтуерното) адресиране от хардуерното (физическото).

## Slide 10: Транспортни протоколи, осигуряващи пренос на данни между устройства
Кабелни:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;
Fiber Optics;
Други.
Безжични:
GSM, 4G WWAN;
WI-FI;
Протоколи за сателитен обмен на данни – ACTS, ATM, PoSONET;
Други.

## Slide 11: Дефиниция за OSI модел
OSI (на английски: Open Systems Interconnect Basic Reference Model) е теоретичен модел, описващ принципния начин на комуникация и строежа на компютърните мрежи. Като главна градивна единица са използвани така наречените слоеве — всеки слой предоставя интерфейс и услуги към по-горния слой, като в същото време получава услуги от слоя под него.

## Slide 12: Слоеве на модела OSI
Application | Приложен слой | layer 7
Presentation | Представителен слой | layer 6
Session | Сесиен слой | layer 5
Transport | Транспортен слой | layer 4
Network | Мрежови слой | layer 3
DataLink | Канален слой | layer 2
Physical | Физически слой | layer 1

## Slide 13
OSI модел
7. Приложен слой
NNTP • SIP • SSI • DNS • FTP • Gopher • HTTP • NFS • NTP • SMPP • SMTP • DHCP • SNMP • Telnet • Netconf • др.
6. Представителен слой
MIME • XDR • TLS • SSL
5. Сесиен слой
Named Pipes • NetBIOS • SAP • L2TP • PPTP
4. Транспортен слой
TCP • UDP • SCTP • DCCP • SPX
3. Мрежов слой
IP (IPv4, IPv6) • ICMP • IPsec • IGMP • IPX • AppleTalk • OSPF • RIP • BGP • IGRP • EIGRP
2. Канален слой
ATM • SDLC • HDLC • ARP • CSLIP • SLIP • PLIP • IEEE 802.3 • Frame Relay • ITU-T G.hn DLL • PPP • X.25 • Суич
1. Физически слой
EIA/TIA-232 • EIA/TIA-449 • ITU-T V-Series • I.430 • I.431 • POTS • PDH • SONET/SDH • PON • OTN • DSL • IEEE 802.3 • IEEE 802.11 • IEEE 802.15 • IEEE 802.16 • IEEE 1394 • ITU-T G.hn PHY • USB • Bluetooth • Хъб

## Slide 14: Дефиниция на модела TCP
TCP(на английски: Transmission Control Protocol ) е моделът за комуникация между компютрите, който се използва в Internet и в почти всички други съвременни компютърни мрежи. Този модел се състои от много протоколи, като ключова роля имат протоколите TCP и IP. Моделът TCP е създаден 1980 г. заради необходимостта от единен начин за комуникация между компютрите, като по този начин предоставя възможност мрежите да бъдат свързвани помежду си. В модела TCP информацията се пренася под формата на пакети. Всеки пакет се състои от 2 части — заглавна част (хедър от английски header) и данни.

## Slide 15: Слоеве и сравнение с модел OSI

## Slide 16: Функции на нивата на OSI/TCP моделите
7. Приложно ниво – позволява достъп до мрежовите ресурси на приложните програми.
6. Представително ниво – отговаря за преобразуването на всички данни.
5. Сесийно ниво – координира заявките за услуги и отговорите на тези заявки между две устройства.
Транспортно ниво – осигурява връзка между източника и получателя.
3. Мрежово ниво – определя най-добрия маршрут.
2. Връзка данни – превръща и предава данни от мрежово към физическо ниво.
1. Физическо ниво – извършва бинарен обмен.

## Slide 17
NetBEUI
ПРЕДИМСТВА: НЕДОСТАТЪЦИ:
-простота; - не може да бъде маршрутизиран.
-бързина;
-не изисква конфигуриране;
-висока производителност.
IPX/SPX
ПРЕДИМСТВА: НЕДОСТАТЪЦИ:
-минимално конфигуриране; -ненадежден.
-висока производителност.
TCP/IP
ПРЕДИМСТВА: НЕДОСТАТЪЦИ:
-най-използван протокол; - бавен протокол;
-гъвкава схема за адресиране; - труден за конфигуриране.
-съдейства си с много помощни
програми.
Протоколи осигуряващи пренос на информация между мрежовите приложения
Notes: 17
17

## Slide 18: Сравнителен анализ на логически протоколи – TCP/IP, IPX/SPX и NetBEUI –
Notes: 18

## Slide 19: 2. TCP/IP протокол
. TCP/IP е основен протокол в Интернет, осигуряващ предаването на данни и съвместимост на мрежи иоборудване от различен тип. TCP/IP протоколът специфицира едно множество от пакетни протоколи, които дефинират правилата за комуникация в Интернет. Протоколът има слоеста архитектура и е подобен на 7-слойния протокол OSI.
В семейстовото на TCP/IP протокола влизат и редица други протоколи, които заемат своята функция по отношение на дейността си.
Моделът TCP/IP се състои от протоколи, които са групирани на базата на предназначението си в 4 "слоя" :
- Приложен слой (Application layer)
- Транспортен слой (Transport layer)
- Мрежови слой (Network/Internet layer)
- Канален слой (Network Access layer)
TCP/IP протокол
Notes: 19

## Slide 20: Кой е отговорен за развитието на IP протоколите?
1992 г. Internet Society – за наблюдение на мрежовите технологии и приложения в Интернет.
Internet Arhitecture Board
Internet Engineering Task Force – работни групи за създаване на приложения, услуги, защита и сигурност.
Internet Research Task Force – изследователски групи за създаване проекти за протоколи

## Slide 21: Request for Comment (RFCs) – публикуване на стандартите на протоколите
Интернет стандарт за даден протокол
Подготвителен стандарт
Предложен стандарт
Експериментален протокол
Информационен протокол
Исторически протокол

## Slide 22: Free RFC-Editor
The RFC (Request for Comments) series contains technical and organizational documents about the Internet, including the technical specifications and policy documents produced by the Internet Engineering Task Force (IETF).
The RFC Editor is funded by the Internet Society to edit and publish RFCs online. The RFC Editor maintains the master repository of RFCs as well as RFC meta-data, which can be searched online. The search results include the meta-data, links to the RFC text itself, and links to any errata.

## Slide 24: IP(Internet Protocol) – протокол, независим от преносните среди
Internet protocol – IP (RFC 791)
Дефинира дейтаграмите, които са базовата единица за
предаване на данни в Интернет;
Дефинира схемата за адресиране (IP адреси);
Определя правилата за маршрутизация (routing) на
дейтаграмите между мрежите;
Извършва фрагментация и реасемблиране на
дейтаграмите.

## Slide 25: TCP и UDP протоколи
TCP
ТСР протоколът осигурява гарантирана доставка на информацията. Предавателят чака съобщение от получателя, че е получил отделните пакети от информацията. Това увеличава трафика двойно.
UDP (User Datagram Protocol)
UDP доставя информацията чрез негарантиран, ненадежден метод.

## Slide 26: UDP и TCP протоколи

## Slide 27: АДРЕСИРАНЕ В Интернет
Видове адреси – логически и физически;
MAC адреси;
IP адрес и DNS йерархия;
Портове.

## Slide 28: MAC адрес
MAC адрес (Media Access Control адрес) е уникален идентификатор задаван на мрежовите адаптери по технологията Ethernet от техния производител. MAC адресите се използват и при други мрежови технологии, базиращи се на IEEE 802 стандарта. Използват се в протокола Media Access Control protocol. Част е от каналния слой на OSI модела. Пример: 00-23-54-2A-08-8D
Справочник за MAC адреси http://www.coffer.com/mac_find/

## Slide 30: Примери за IP адреси
192.168.1.0/16
- 16 бита за адрес на мрежата – 192.168.0.0
- 16 бита за адрес на компютъра в мрежата (може да съдържа до 216-2 = 65534 компютри)
81.161.240.47/25
- 25 бита за адрес на мрежата – 81.161.240.0
- 7 бита за адрес на компютър в мрежата ( може да съдържа до 27-2 = 126 компютри
- Адрес на първия компютър 81.161.240.1
- Адрес на последния компютър 81.161.240.126

## Slide 31: IP адреси - продължение

## Slide 32: Управление на IP мрежи. Класове мрежи и маски
Клас А – с маска 255.0.0.0
Клас B – с маска 255.255.0.0
Клас C – с маска 255.255.255.0
IP калкулатори - http://jodies.de/ipcalc
Пример:

## Slide 33: Управление на IP мрежи. Класове мрежи, подмрежи и подмрежови маски
Клас | Мрежов октет - n | Част за адресна мрежата | Част за адресна хост | Брой мрежи | Брой хостове в една мрежа
A | 1-126 | n. | x.y.z | 126 | 16 277 214
B | 128-191 | n.x. | y.z | 16 384 | 65 534
C | 192-223 | n.x.y. | z | 2 097 152 | 254

## Slide 34: Управление на IP мрежи. Класове мрежи, подмрежи и подмрежови маски
ПРИМЕР: IP адресът на изпращащия компютър е 192.168.1.1, а подмрежовата маска е 255.255.255.0. IP адресът на компютъра местоназначение е 192.168.3.1.
Най напред изпълняваме логическо И между IP адреса и подмрежовата маска на изпращащия компютър:
192.168.1.1 =
11000000.10101000.00000001.00000001 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 След операцията И = 11000000.10101000.00000001.00000000

## Slide 35: Управление на IP мрежи. Класове мрежи, подмрежи и подмрежови маски
След това извършваме същите изчисления за компютъра местоназначение и неговата подмрежова маска:
192.168.3.1 =
11000000.10101000.00000011.00000001 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 След операцията И = 11000000.10101000.00000011.00000000

## Slide 36: Публични и частни мрежи
Публични мрежови адреси:
могат да се маршрутизират в Интернет;
директен достъп до Интернет;
Всеки един адрес е уникален;
Частни мрежови адреси:
не могат да се маршрутизират в Интернет;
могат да се маршрутизират в локалната частна мрежа;
без директен достъп до Интернет – достъпа до Интернет става само чрез NAT (Network Address Translation) или Proxy;
всеки един адрес е уникален само в рамките на локалната частна мрежа;

## Slide 37: Частни адресни пространства
От клас A – 10.0.0.0. Интервал на адресите: 10.0.0.1 – 10.255.255.255 при мрежова маска 255.0.0.0.
От клас B – 172.16.0.0. Интервал на адресите: 172.16.0.1 – 172.31.255.255 при мрежова маска 255.240.0.0.
От клас C – 192.168.0.0. Интервал на адресите: 192.168.0.1 – 192.168.0.255 при мрежова маска 255.255.255.0.

## Slide 38: IP портове
Портове – 0..65535;
Възможни състояния на IP портовете;
Адресиране по адрес и порт;
Анализ на IP портове по вид, трафик и състояние;
WHO.IS, RIPE.NET;
GRC.COM.

## Slide 39: IP Адреси (IP v6)
IPv6 поддържа по-голямо адресно пространство. Дължината на един IPv6 адрес е 128 бита в сравнение тази при IPv4, която е едва 32 бита.
Пример: 2001:0:9d38:6abd:3c16:d0d:f5fe:cdf4

## Slide 40: Конфигурация на TCP/IP Статични и динамични IP адреси. DHCP.
Статични IP адреси – конфигурират се ръчно или автоматично (по MAC адрес). Използват се основно на компютри и устройства, които предоставят услуги на останалите потребители в мрежата и Интернет.
Динамични IP адреси – адреси, които се предоставят автоматично и са валидни само в рамките на периода на ползване, Като при всяко свързване, адресът, който се получава може да бъде различен.
DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol) е протокол, който дава възможност да се автоматизира получаването на валиден IP адрес. Използването му позволява да се облекчи администрирането на мрежата, като се избегне необходимостта от ръчно настройване на всеки включен в нея компютър.

## Slide 41: DHCP мрежа - основни елементи:
DHCP сървъри - компютри, които предоставят на DHCP клиентите услугата за динамично конфигуриране на IP адрес и свързаните с него параметри..
DHCP клиенти - мрежови устройства, които могат да комуникират с DHCP сървъри с цел да получат динамично генериран IP адрес и свързаните с него параметри.
DHCP препредаватели (relay agents) - мрежови възли(най често това са маршрутизатори), които разпознават и "пропускат" DHCP съобщенията в мрежата между DHCP сървърите и DHCP клиентите.

## Slide 42: ПРИМЕРИ НА ПРОТОКОЛИ
telnet-терминален достъп
ftp-пренасяне на файлове
smtp-електронна поща
http, https-World Wide Web

## Slide 44: DNS йерархия

## Slide 45: Видове DNS домейни

## Slide 46: Имена на домейни от първо ниво
com – бизнес организации
edu – образование
org – организации с идеална цел
net – мрежови услуги
gov – цивилни правителствени организации
mil – военни правителствени организации
num – телефонни номера
arpa – домейни за обратно преобразуване
XX – държави
firm – бизнес компании и фирми
shop – фирми, предлагащи стоки
web – дейности, свързани с WWW
arts – културни и забавни дейности
rec – забавления
info – информационни услуги
nom – номенклатура