## Slide 1
ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
    Изготвил:
    ас. Габриела Пенева

## Slide 2
Моля, отговорете писмено на следните въпроси:
Какво представлява типът на производство?
Кои са основните типове производство?
Определяне на типа на производство – коефициент на масовост (км) и коефициент на закрепваме (кзо). Какво показват км и кзо?
Дайте примери за единично, серийно и масово производство. Как се подразделя серийният тип на производство (серийно производство)?
Отговорите на теоретичните задачи записвайте в тетрадките по «Инженеринг 1»
Попълнете в ръководството „Теоретични и дискусионни въпроси“, „Теоретични задачи“ и „Тестови въпроси“.

## Slide 3
Моля, решете следните две задачи:
Задача 1.
Като използвате изходните данни представени в Таблица 1.3, да се определи типа на производство на изделие, като годишният ефективен фонд на време на производствения участък (Fe) e 208093 min/год:
Решенията на практическите задачи записвайте в тетрадките по «Инженеринг 1»

## Slide 4
Задача 2.
Като използвате изходните данни представени в таблица 1.5 и таблица 1.6., да се определи средномесечната големина на партидата полуфабрикати, произвеждани в гъвкав автоматизиран участък.
Решенията на практическите задачи записвайте в тетрадките по «Инженеринг 1»

## Slide 5
Задача 5.4.1(от ръководството): Определете типа на производство на полуфабри­кат като използвате данните от табл. 5.1 за годишния обем произ­водство (QГ) и продължителността на нормовремената (tнj) на шест­те операции от осъществявания в производствено звено частичен процес. Годишният ефективен фонд на време (Fe) на производст­веното звено, в което се произвежда полуфабриката при двусменен режим на работа e 208080 мин/год.
Таблица 5.1. Данни за производството на полуфабриката
QГ [бр./год.] | tн1 [мин/бр.] | tн2 [мин/бр.] | tн3 [мин/бр.] | tн4 [мин/бр.] | tн5 [мин/бр.] | tн6 [мин/бр.]
2500 | 3,3 | 11,0 | 8,8 | 4,1 | 2,2 | 3,3

## Slide 7
Стойността на коефициента на масовост, изчислена по форм. 5.1, е:
С помощта на изчислената стойност на коефициента на масовост – км = 0,065 от табл. 5.2 се определя типът на производство на полуфабриката, който е средносериен.
Табл. 5.2. Максимални и минимални стойности на коефициента на масовост за различни типове производство
Тип на производство | Кмmin | Кмmax
Единичен |  | < 0,025
Малкосериен | 0,025 | < 0,05
Средносериен | 0,05 | < 0,1
Голямосериен | 0,1 | <1
Масов | 1 | 

## Slide 8
Задача 5.4.2: Определете типа на производство на производ-ствено звено, в което общият брой на изпълнените технологични операции в продъл­жение на един месец за една смяна е 78 бр., а работните места, на които технологичните операции са изпълнени е осем.

## Slide 9
Тип на производството | Коефициент на закрепване на операциите
Масово производство | Над 0 до 1
Голямосерийно производство | Над 1 до 10
Средносерийно производство | Над 10 до 20
Малкосерийно производство | Над 20 до 40
Единично производство | Над 40

## Slide 10: Задача 5.4.3 (за курсовата работа): Определете средномесеч­ната големина на партида полуфабрикати, изработвани в предметен участък, като използвате данните от табл. 5.4 за продължителнос­тите на оперативните времена (tопj) на шестте изпълнявани опера­ции от частичния процес. Таблица 5.4. Технологични данни за производството на полуфабриката
Операции | tоп1 [мин/бр.] | tоп2 [мин/бр.] | tоп3 [мин/бр.] | tоп4 [мин/бр.] | tоп5 [мин/бр.] | tоп6 [мин/бр.]
Продължителност | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 3,7 | 2,0 | 3,0